Fűtési automatika – szabályozó elektronika

az Unical alábbi kondenzációs gázkazánjaira vonatkozóan:

Al-Si-Mg öntvény kazántesttel:

Alkon 50 (35 kW-ra lekorlátozott),     Alkon 50,     Alkon 70,    
 	KON 100, KON 115  
 	Alkon 140

MODULEX 100…1160

INOX kazántesttel:

SPK 136…600
 	XC-K 124….2160

2019-től Ufly elektronika van a fenti összes kazánhoz, 
ami működik On/Off jelekkel, 0…10 V-os jelekkel, ModBus jelekkel,
és opcióban LAN és wifi jelekkel.

Lásd a www.unical.hu honlapon az

Unical kazánok, hőszivattyúk     felirat mögött, a

„szabályozó elektronika” sor mögött!